REGLAMENTO TÉCNICO

TURISMOS DTM

TEMPORADA 2006

# 1-. MODELOS ADMITIDOS:

Se admitirán todos las réplicas de los modelos reales que sean clasificados a partir de  1/1/1999 como DTM. La réplica a Slot de este vehículo debe estar fabricados durante los ultimos 3 años y estar distribuidos en España por el mismo distribuidor a partir de Junio 2001. Para una mejor identificación detallamos todos los vehículos fabricados que cumplen con esta normativa:

SCALEXTRIC Tecnitoys:

AUDI TT-R

Mercedes CLK DTM

Opel Astra V8

Mercedes C-Klasse DTM

Opel Vectra GTS

Audi A4

NINCO:
Mercedes CLK DTM

Audi TT-R

Opel Astra V8

SUPERSLOT
OPEL ASTRA V8

Audi A4 DTM

Opel Vectra DTM

# 2-. CARROCERIA:

ESCALA: Todas las carrocerías tienen que ser a escala entre 1/30 y 1/32. Queda prohibida cualquier modificación en la carrocería original, salvo lo especificado en DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS. Debe cumplir con los modelos admitidos.

MATERIAL: Fabricada en plástico.

DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Visto desde arriba o a través de las ventanillas la carrocería deberá cubrir todas las partes mecánicas del coche, motor, transmisión y la guía Es obligatorio la presencia de todos los elementos que trae de origen, incluyendo transparencias, sistemas ópticos(cristal e interior), paneles interiores y alerones con las siguientes excepciones: Antenas, faros auxiliares, retrovisores y escobillas del limpiaparabrisas se pueden añadir o suprimir si estos están fijados independientemente de la carrocería o el habitáculo.

Deberán ser añadidas a la carrocería, en su posición original, todas las partes del chasis original que se vean desde el exterior.

DECORACIÓN: El color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente.

HABITACULO: El original del vehículo sin modificación.

PILOTO: El original del vehículo sin modificación.

# 3-. CHASIS:

TIPO y MATERIAL: Original suministrado con el coche. Podrán ser eliminadas las piezas del chasis que dificulten la basculación de la carrocería. Estas piezas deberán ser añadidas a la carrocería con el fin de conservar la estética original del coche.

SOPORTES DE MOTOR HOMOLOGADOS: Quedan admitidos todos los soportes en catálogo de los fabricantes de slot, sin modificación alguna. Pudiéndose combinar entre ellos, siempre que no se tenga que modificar ni forzar el chasis para su fijación.

POSICIÓN DEL MOTOR: La original del chasis o de los soportes de motor que suministre el fabricante del chasis.

IMANES: Prohibidos excepto los del propio motor.

LASTRE: Libre en su medida, pero debiéndose situar por encima del plano del chasis.

SOPORTE DE GUIA: La original del chasis sin modificación alguna.

SOPORTE DE EJES: Los originales del chasis sin modificación alguna.

SOPORTE DE CARROCERIA: Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación, si se utilizan tonillos estos se podrán sustituir por otros.

# 4-. TRANSMISION:

TIPO: Mecánico mediante el engranaje de un piñón y una corona. Tracción trasera.

PIÑON: De libre elección entre los fabricantes de slot y sin modificación alguna.

CORONA De libre elección entre los fabricantes de slot y sin modificación alguna.

SISTEMAS DE FRENADO: Únicamente está permitido el freno producido por el propio motor. Queda prohibido cualquier freno adicional del eje.

# 5-. EJES:

EJES: Pueden ser de cualquiera de los suministrados por los fabricantes de slot.

COJINETES: Pueden ser de cualquiera de los suministrados por los fabricantes de slot. Se permite fijarlos a los soportes de ejes con cola sin que ello suponga un aumento de la distancia del eje al suelo. No se permite forzar o modificar el chasis para fijarlos. No se permite modificar el cojinete. Quedan prohibidos los rodamientos.

# 6-. RUEDAS:

Deben estar compuestas de llanta y neumático.

Las llantas deben de ser idénticas en dimensiones y diseño en ambos lados de la carrocería (Las delanteras pueden ser distintas de la traseras), con un diámetro mínimo de 14.5mm, pudiendo ser de cualquiera de los fabricantes de carrocerías homologados.

Las ruedas completas montadas en el eje podrán sobresalir 1 mm. por cada lado de la carrocería, tomando como referencia la parte mas alta del paso de ruedas. Las cuatro ruedas deberán apoyar en la superficie de una plancha de verificación.

El neumático deberá ser completamente fabricado en goma negra. Deberá cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rodadura. Se pueden limar o rebajar uniformemente no pudiendo estar torneado cónicamente ni en formas no planas. Anchura máxima 12mm. La llanta además de su fijación original puede ser pegada al eje con cola, pero no podrá ser modificada en ningún aspecto.

# 7-. GUIA, CABLES Y TRENCILLAS:

CABLES: Libre.

GUIA: Debe ser única. De libre elección dentro de los diferentes fabricantes de slot. Se permite rebajar en cualquiera de sus partes.

TRENCILLAS: Libres.

LUCES: Si el modelo original equipa luces, se permite eliminar las bombillas y su cableado. Se podrán eliminar, también, las partes del sistema de luces que obstaculicen la basculación de la carrocería. El resto de piezas se conservarán de serie y sin modificación alguna.

# 8-. MOTOR:

Del tipo compacto de caja cerrada con un máximo de 35.000 r.p.m. a 12 voltios según datos del fabricante. Se admitirán todos los motores de marcas homologadas que admitan dicha normativa aunque no esté en la lista. 
SCALEXTRIC:  RX-6, RX-10, RX-4, RX-8 PRO TURBO, PROTURBO +

NINCO:  NC1, NC2, NC3, NC4, NC5,NC6 y NC7

FLY: FLY RACING, FLY EVO 1, FLY EVO 2

CARRERA:  EVOLUTION

MRRC:  RABBIT, FOX, TURBOFIRE, SUPERSPORT,

SUPERSLOT 
PINK-KAR
REPROTEC:  MINI, RT, NITRO, CLIMAX.

SCALEAUTO:  SC1, SC2, SC3, SC4, SC5, SC6 Y SC7

CARTRIX:  TX, FX, X-PERIMENTAL, TZ, SH.

SLOT-IT:  V12/2, BOXER.

PROFESSOR MOTOR:  PMTR1500, PMTR1501

PROSLOT:  EVO1, EVO2, EVO3 Y EVO4

TEAM SLOT:  TS3, TS4 Y TS5

# 9-. PESOS Y MEDIDAS:

La distancia mínima del chasis y/o motor al suelo deberá ser 1 mm, como mínimo.

Durante toda la carrera todas estas medidas pueden ser verificadas por el director de carrera en cualquier momento a instancias o reclamación de cualquier piloto o decisión del propio director de carrera. Si se encuentra alguna incorrecta, el piloto será excluido.

# 10-. DISPOSICIONES GENERALES:

Los casos no reflejados en este reglamento técnico quedan a criterio de la organización.

La inscripción en la carrera significa la plena aceptación por parte del piloto de lo escrito en este reglamento.