1/32 “Classic”

REGLAMENTO TÉCNICO 2007

1-. MODELOS ADMITIDOS:

Para poder participar en esta categoría, los modelos originales a que pertenecen las carrocerías tienen que estar construidos entre los años 1.950 y principios de los ‘70. Se admiten los modelos réplicas de coches clásicos carrozados –no monoplazas- fabricados durante los últimos 5 años. Para una mejor identificación detallamos todos los vehículos fabricados que cumplen con esta normativa:

FLY – GB TRACK:

Alfa Romeo GTAm

Ferrari 512S

Ferrari 512S Berlinetta

Ferrari 512S coda lunga

Ferrari GTO

Porsche 908

Porsche 908 Flunder

Porsche 908 Flunder LH

Porsche 908/3

Porsche 917k

Porsche 917 LH

Porsche 917 /10 Turbo

Porsche 917 spyder

Lola T70

Ford GT40

Ford GT40 Mk.II

Chevron B21

Chevron B19

Ferrari 365 GTB/4 “Daytona”

REVELL- MONOGRAM:

Cobra Daytona

Corvette Greenwood

NSU TTS Racing

Mustang GT 350 R

Jaguar E-type

Porsche 550 Spyder

Bmw 320i

Lotus Cortina

Trabant

Simca 1000 Rally 3

Chaparral 2C

Porsche 904

SPIRIT:

Ferrari 512M

CARRERA:

Ford Mustang GT350

Chevrolet Corvette ‘69

Aston Martin DB3

Mercedes 300 SL

Maserati A6GS

Ford T-Bird’56

Pontiac GTO’66

Jaguar Type D

Plymouth Cuda’70

Chevy Camaro ‘66

Dodge Charger 500

Plymouth Road Runner

Ferrari 166/212MM “Uovo”

Ford Torino

SCALEXTRIC:

Porsche 917K Vintage

Mini Vintage

Fiat Abarth 1000TCR

Seat 1430

Seat Panda

SUPERSLOT:

Ford Mustang Boss 302’69

Chevrolet Camaro ‘69

Ford GT40

Lotus 7

Corvette L88

Ford Gran Torino’76

Ferrari 330 P3

Ford Escort Mk.I

MRRC:

Shelby Cobra 427 S/C

Chaparral 2F

PINK KAR:

Ferrari 250 GTO’62

Citröen 2 CV

Volkswagen Beetle

Austin Healey 3000

REPROTEC:

Fiat Abarth 1000 TCR

Ac Cobra 427 S/C

Seat 600E

Mercedes Benz 250SL

SLOT.IT

Ferrari 312PB

TEAM SLOT:

Renault Alpine A110

Lancia Stratos

Alfa Romeo Giulia GTA

NINCO:

Austin Healey 3000 Mk.III

AC Cobra 427

Porsche 356

Jaguar XK-120

Ferrari 166MM

Corvette’55

Porsche 356A

AUTO ART:

Lamborghini Miura

HSRR:

McLaren M8d

SLOTER:

Ferrari 312PB

Lola T280

2-. CARROCERIA:

ESCALA: Todas las carrocerías tienen que ser a escala entre 1/30 y 1/34. Queda prohibida

cualquier modificación aerodinámica exterior en la carrocería original. Debe cumplir con los modelos

admitidos.

MATERIAL: Fabricada en plástico. No está permitido el aligeramiento de la carrocería y queda

prohibido alterar cualquier otro aspecto aerodinámico de la carrocería. Se deben respetar las entradas de

aire, taloneras, faldones, alerones, escapes que se suministren en el coche de serie. El peso mínimo para

que una nueva carrocería se homologue en posteriores reglamentos es de 20gr. (Incluido el habitáculo de

serie).

DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Estos coches deberán conservar todos los

elementos y características en dimensiones de los modelos originales. La carrocería debe tapar todos los

elementos mecánicos: motor, transmisión, cables y guía, en su vista vertical, o bien a través de los

cristales o faros.

Se permite eliminar o añadir antenas, escobillas del limpiaparabrisas y retrovisores (si vienen

por separado de la carrocería). Se permite la supresión de la bombilla, leds, cables, y soportes de luz, pero

deberá mantenerse la óptica frontal original (faro, cúpula y soporte interior si existe) y el piloto trasero

rojo o anaranjado en su posición original.

Los cristales de la carrocería deben de ser los originales, de plástico inyectado.

Si algún coche se presentase sin algún elemento original de la carrocería, se permitirá su

participación con un lastre adicional en el coche de 10gr. por pieza fijado en la parte mas alta del interior

de la carrocería o bien encima del motor.

DECORACIÓN: El color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente.

HABITACULO: Debe mantenerse el original suministrado sin modificación. Se considera parte

de la carrocería y puede ayudar a cumplir con las exigencias de una carrocería, evitando que el chasis o

las partes mecánicas sean visibles desde el exterior. Debe aportar un piloto de serie sin modificación.

PILOTO:

· El piloto tridimensional suministrado por el fabricante del coche debe ser visto desde

el frontal y el lateral del coche con éste en pista y situado en la posición de conducción.

· Si esta pintado, este debe ser lógicamente en el que se identifique el busto, cabeza y el

resto del habitáculo.

3-. CHASIS:

TIPO y MATERIAL: Original suministrado con el coche sin modificación alguna. Está

permitido usar cola únicamente en la fijación de los cojinetes y de los soportes de motor.

Se permiten únicamente las siguientes modificaciones:

· Un mínimo rebaje del chasis en el perímetro exterior para la correcta basculación de la

carrocería.

· Un mínimo rebaje del chasis en el perímetro de anclaje del soporte motor.

· Rebaje del soporte de la altura en el eje delantero, para aumentar la altura del eje

delantero.

SOPORTES de MOTOR HOMOLOGADOS: Quedan admitidos todos los soportes de motor

fabricados en plástico por cualquier marca comercial sin modificación alguna a excepción de un troquel

para que el eje del inducido no impida su montaje. Pudiéndose combinar entre ellos, siempre que no se

tenga que modificar ni forzar el chasis para su fijación. El motor puede estar fijados mediante el sistema

original de fijación (si es mediante tornillos estos son de procedencia libre) o ayudado de cola y/o cinta

adhesiva al chasis, aunque esta siempre tiene que sujetar también el soporte motor.

POSICIÓN DEL MOTOR: La original del chasis o del soporte motor.

IMANES: Prohibidos excepto los del propio motor.

LASTRE: No está permitido el lastre adicional a excepción de los que el fabricante del coche

tiene previsto y/o disponible como recambio.

SOPORTE DE GUIA: La original del chasis sin modificación alguna.

SOPORTE DE EJES: La original del chasis sin modificación alguna.

SOPORTE DE CARROCERIA: Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación, si

se utilizan tonillos estos se podrán sustituir por otros de procedencia libre.

4-. TRANSMISION:

TIPO: Mecánico mediante el engranaje de un piñón y una corona. Tracción trasera.

PIÑON: Libre y debe incidir (atacar directamente sobre la corona del eje posterior, puede ir

soldado al eje del motor.

CORONA: Libre en número de dientes, deben estar fabricados por cualquier marca comercial.

Se permite asegurar con cola la fijación al eje.

SISTEMAS DE FRENADO: Únicamente está permitido el freno producido por el propio motor.

Queda prohibido cualquier freno adicional.

5-. EJES:

EJES: Son de libre elección dentro los suministrados por cualquier marca comercial., sin

modificación alguna (longitud, cortes o diámetro). Las ruedas deben estar fijas y girar conjuntamente con

el eje o semieje.

COJINETES: Pueden ser de cualquiera de los suministrados por cualquier marca comercial. Se

permite fijarlos a los soportes de ejes con cola sin que ello suponga un aumento de la distancia al suelo

del eje. No se permite forzar o modificar el chasis para fijarlos. No se permite modificar el perfil exterior

del cojinete. Quedan prohibidos los rodamientos a bolas.

6-. RUEDAS:

· Deben estar compuestas de llanta y neumático.

· Las llantas deben de ser idénticas en dimensiones y diseño en ambos lados de la carrocería (las

delanteras pueden ser distintas de las posteriores) con un diámetro mínimo de 14.5mm. pudiendo

ser de cualquier marca comercial.

· Las ruedas completas montadas en el eje podrán sobresalir en 1mm. por lado como máximo de

la anchura total del paso de ruedas de la carrocería.

· El neumático deberá ser completamente fabricado en goma caucho natural negra. Deberá cubrir

totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rodadura. Se pueden limar o rebajar

uniformemente no pudiendo estar torneado cónicamente ni en formas no planas. Anchura

máxima 12mm.

· La llanta además de su fijación original pueden ser reforzadas con cola pero no podrá ser

modificada en ningún aspecto.

· La llanta de fondo plano es obligatoria la presencia de tapacubos fabricado en plástico rígido

resina o metal.

7-. GUIA, CABLES Y TRENCILLAS:

CABLES: Libre.

GUIA: Debe ser única y situada en la posición original que para ella esté preparado en el chasis.

Libre de cualquier marca comercial, no se permite forzar o modificar el chasis para fijarla. Se permite

modificar la pala en anchura (la parte que queda dentro del carril) y rebajar hasta 1 mm. la profundidad

original del cuerpo. Se podrán añadir cables pudiéndose soldar en las pletinas de conexión, en los

vehículos que incorporan un sistema de guía sin cables. En chasis con sistema de guía autocentrable sin

cables, este sistema puede ser suprimido en todos sus componentes y substituido por una guía normal si

para ello no se tiene que modificar el chasis.

TRENCILLAS: Libres.

LUCES: Si el modelo original equipa luces, se permite eliminar las bombillas y su cableado,

pero no los soportes de éstas ni el sistema óptico interior del chasis.

8-. MOTOR:

FABRICANTE:

9-. PESOS Y MEDIDAS:

Debe cumplir con las exigencias en dimensiones apoyándose en reposo con las ruedas

posteriores en una superficie plana.

· Se permite un aumento de peso de +4 gramos en la carrocería debido a la decoración.

· La distancia mínima del chasis y/o motor al suelo será la correspondiente al espesor de un papel

A4 de 80 gr/m2.

· Durante toda la carrera todas estas medidas pueden ser verificadas por el director de carrera en

cualquier momento a instancias o reclamación de cualquier piloto o decisión del propio director de

carrera. Si se encuentra alguna incorrecta, el piloto será excluido.

10-. DISPOSICIONES GENERALES :

· Bajo la supervisión de la organización, todos los aspectos no contemplados en este reglamento

técnico se consideraran como de carácter libre.

· La inscripción en la carrera significa la plena aceptación por parte del piloto de lo escrito en

este reglamento.

· Las novedades de coches que vayan saliendo de los diferentes fabricantes, serán homologadas

automáticamente siempre que cumplan el presente reglamento. En todo caso siempre serán indicadas en

un anexo al presente reglamento.